Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Część pierwsza – APARAT USG | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA GŁÓWNA | TAK |  |
| Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Najnowsza technologia, model aparatu (nie wersja, rewizja) wprowadzony na rynek w nie wcześniej, niż 2018 roku. | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
| Przetwornik cyfrowy minimum 12 bitowy | TAK |  |
| Zakres częstotliwości głowic [MHz] minimum 1,0-17,0 MHz | TAK |  |
| Waga aparatu maksymalnie 130 kg | TAK |  |
| Technologia cyfrowa | TAK |  |
| Ilość fizycznych kanałów przetwarzania RX – minimum 192 | TAK |  |
| Złącza głowic bezpinowe | TAK |  |
| Ilość niezależnych gniazd obrazowych przełączanych elektronicznie: minimum 4 | TAK |  |
| Ilość niezależnych gniazd nieobrazowych przełączanych elektronicznie: minimum 1 | TAK |  |
| Monitor z matrycą OLED, wielkość ekranu (przekątna) [cal]: minimum 20 cali | TAK, 20-21 cali – 0 pkt, powyżej 21 cali – 10 pkt |  |
| Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania. | TAK |  |
| Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min. +/- 90 stopni | TAK |  |
| Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | TAK |  |
| Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne. | TAK |  |
| Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Worklist) z możliwością połączenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi, wraz z możliwością tworzenia raportów strukturalnych (SR) w aplikacjach: Vascular, OB./GYN, Cardiac | TAK |  |
| Panel sterowania z regulacją wysokości minimum 22 cm | TAK |  |
| Zintegrowany dysk lub dyski SSD o pojemności łącznie minimum 900 GB | TAK |  |
| Ekran dotykowy Full HD umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | TAK, 13-15 cali – 0 pkt, powyżej 15 cali – 10 pkt |  |
| Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK |  |
| Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania. | TAK |  |
| Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu. | TAK |  |
| Drukarka termiczna (video) czarno – biała | TAK |  |
| Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie 30 sek. | TAK |  |
| Ilość manipulatorów takich jak: przyciski, potencjometry, suwaki umieszczonych na konsoli aparatu ograniczona do maksymalnie 30 sztuk z wyłączeniem suwaków TGC (maksymalnie 8 sztuk). | TAK |  |
| Tryb przeglądania umożliwiający przenoszenie zarchiwizowanych danych obrazowych pacjenta do aparatu USG (poprzez zewnętrzny dysk twardy HDD, pamięć typu flash USB, płyta CD/DVD, sieć PACS) uzyskanych w innych technikach diagnostyki obrazowej: z tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego MRI, mammografu, innego aparatu USG i jednoczesnym wyświetlaniu obok w czasie rzeczywistym obrazu USG. | TAK |  |
| Fabrycznie zintegrowanie oprogramowanie umożliwiające nagrywanie badania w czasie rzeczywistym na zewnętrzny nośnik. | TAK |  |
| Obrazowanie panoramiczne z Dopplerem w czasie rzeczywistym z możliwością cofnięcia w czasie akwizycji. | TAK |  |
| Poziom hałasu włączonego systemu maksimum 39 dB | TAK, 39 dB – 0 pkt, mniejszy – 10 pkt |  |
| Porty USB 3.0 – minimum 4 | TAK |  |
| Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
| TRYB 2D (B-mode) |  |  |
| Zakres ustawiania głębokości penetracji [cm]: od maks.1 do min 40 cm | TAK |  |
| Powiększanie zamrożonych obrazów, obrazów w trybie sekwencji filmowej (cine) lub obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| Zapis sekwencji filmowej (CINE) – minimum 300 sekund | TAK |  |
| Dynamiczne ogniskowanie nadawania w całym zakresie głębokości jednocześnie | TAK |  |
| Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 7 kierunków sterowania liniami obrazowymi. | TAK, opisać |  |
| Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK, opisać |  |
| Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu | TAK, opisać |  |
| Regulacja TGC dostępna na panelu sterowania realizowana za pomocą fizycznych suwaków – minimum 8 | TAK |  |
| TRYB 2D M |  |  |
| Anatomiczny tryb M | TAK |  |
| TRYB SPEKTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD) |  |  |
| Wielkość bramki Dopplerowskiej od max 1 di min. 20 mm | TAK |  |
| Kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej minimum 0 - +/- 89 | TAK |  |
| TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) |  |  |
| Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |
| TRYB ANALOGICZNY (DOPPLER MOCY) |  |  |
| Doppler mocy kierunkowy | TAK |  |
| OBRAZOWANIE HARMONICZNE |  |  |
| Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
| TRYB DUPLEX |  |  |
| Tryb duplex | TAK |  |
| TRYB TRIPLEX |  |  |
| Tryb triplex | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWE Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM |  |  |
| Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe zawierające minimum opcje brzuszne, małe narządy oraz naczyniowe | TAK |  |
| Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |
| GŁOWICA LINIOWA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA DO BADAŃ DOPPLEROWSKICH MAŁYCH NARZĄDÓW |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika – minimum 2 MHz-10,5 MHz | TAK |  |
| Liczba elementów – minimum 300 | TAK |  |
| Długość czoła głowicy – 40 mm (+/- 2 mm) | TAK |  |
| Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| GŁOWICA KONWEKSOWA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika – minimum 1 MHz-6 MHz | TAK |  |
| Liczba elementów – minimum 170 | TAK |  |
| Kąt pola skanowania – minimum 71 stopni | TAK |  |
| Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| GŁOWICA LINIOWA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA DO BADAŃ POWIERZCHOWNYCH I MAŁYCH NARZĄDÓW |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika – minimum 5 MHz-18 MHz | TAK |  |
| Długość czoła głowicy – 60 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| Liczba elementów – minimum 560 | TAK |  |
| Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
| GŁOWICA WIELOCZĘSTOTLIWOŚCIOWA DO BADAŃ PEDIATRYCZNYCH I NEONATOLOGICZNYCH |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika – minimum 2 MHz-8,5 MHz | TAK |  |
| Liczba elementów – minimum 128 | TAK |  |
| Kąt pola skanowania – minimum 90 stopni | TAK |  |
| GŁOWICA KONWEKSOWA |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy przetwornika – minimum 2,2 MHz-9,2 MHz | TAK |  |
| Liczba elementów – minimum 380 | TAK |  |
| Kąt pola skanowania – minimum 78 stopni | TAK |  |
| INNE |  |  |
| Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | TAK |  |
| Tryb elastografii akustycznej wykorzystujący metodę fali poprzecznej, wraz z pakietem pomiarowym wyświetlającym wyniki w kPa i m/s. Możliwość wykonywania pomiarów na głębokości minimum 13 cm | TAK |  |
| MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY SYSTEMU (OPCJE DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) | TAK |  |
| Tryb obrazowania Fuzja obrazów. Nakładanie obrazów z CT/MR oraz USG w czasie rzeczywistym z możliwością wizualizacji przepływów w trybie Dopplera kolorowego. Metody dopasowywania obrazów min: ręczna, punkt do punktu, jednoprzyciskowa automatyczna | TAK |  |
| Zastosowanie biopsji cienkoigłowej pod kontrolą fuzji – tracking igły biopsyjnej wraz z wyświetlaniem toru biopsyjnego na nałożonych obrazach CT/USG w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| Tryb pracy ze środkami kontrastującymi | TAK |  |
| Głowica konweksowa o głębokości penetracji minimum 40 cm | TAK |  |
| Oprogramowanie do szyfrowania danych pacjentów | TAK |  |
| Część druga – APARAT RTG | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| Oferowany aparat RTG w pełni cyfrowy, fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu nie wcześniej niż: 2019 | TAK |  |
| Najważniejsze elementy systemu wyprodukowane przez tego samego producenta i objęte jednym certyfikatem CE: generator, lampa, ścianka, statyw, interface stacji akwizycyjnej | TAK |  |
| Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| SUFITOWY STATYW 3D NA LAMPĘ RTG | TAK |  |
| Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  |
| Zakres ruchu wózka kolumną lampy – wzdłuż minimum 300 cm | TAK |  |
| Zakres ruchu wózka z kolumną lampy – poprzecznie minimum 200 cm | TAK |  |
| Zakres pionowego ruchu lampy minimum 160 cm | TAK |  |
| Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej minimum 33 stopni | TAK |  |
| Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej co najmniej 120 stopni -/+ | TAK |  |
| Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  |
| Automatyczna zmiana orientacji informacji wyświetlanych na panelu o ±90o wraz z obrotem kołpaka lampy ±90° | TAK |  |
| Modyfikacja parametrów ekspozycji: kV, mAs i ms, wielkości ogniska oraz wybór komór AEC bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  |
| Modyfikacja czułości detektora, zmiany wielkości dawki na panelu dotykowym usytuowanym na kołpaku lampy rtg | TAK |  |
| Wyświetlanie pomiaru odległości SID | TAK |  |
| Czytelny wyświetlacz kąta lampy zlokalizowany na kołpaku lampy. | TAK |  |
| Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem stołu z zachowaniem odległości SID | TAK |  |
| Automatyczny ruch nadążny statywu z lampą zgodnie z pionowym ruchem detektora w statywie do zdjęć odległościowych - detektor w pionie i poziomie | TAK |  |
| Ruch pionowy lampy zmotoryzowany | TAK |  |
| LAMPA RTG I KOLIMATOR |  |  |
| Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 0,6 | TAK |  |
| Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) ≤ 1,2 | TAK |  |
| Nominalna moc ogniska małego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 40 kW | TAK |  |
| Nominalna moc ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60613) ≥ 60 kW | TAK |  |
| Pojemność cieplna anody ≥ 500 kHU | TAK |  |
| Szybkość chłodzenia anody ≥ 120 kHU/min | TAK |  |
| Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg ≥ 2,0 MHU | TAK |  |
| Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr./min | TAK |  |
| Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem lampy RTG | TAK |  |
| Wstępna kolimacja ustawiana automatycznie z programów anatomicznych oraz ręcznie | TAK |  |
| Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |  |
| GENERATOR RTG |  |  |
| Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) ≥ 55 kW | TAK |  |
| Max prąd w radiografii ≥ 640mA | TAK |  |
| Max wartość mAs ≥ 600 mAs | TAK |  |
| Zakres napięć w radiografii min 40 - 150 kV | TAK |  |
| Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms | TAK |  |
| STÓŁ DIAGNOSTYCZNY |  |  |
| Stół stacjonarny z płaskim blatem | TAK |  |
| Blat pływający | TAK |  |
| Długość blatu stołu ≥ 220 cm | TAK |  |
| Szerokość blatu stołu ≥80 cm | TAK |  |
| Zakres ruchu wzdłużnego blatu ≥80 cm | TAK |  |
| Zakres ruchu poprzecznego blatu ≥ 20 cm | TAK |  |
| Max. obciążenie stołu ≥ 290 kg | TAK |  |
| Odległość powierzchnia płyty stołu – detektor ≤ 75 mm | TAK |  |
| Minimalna wysokość blatu od podłogi ≤ 55 cm | TAK |  |
| Maksymalna wysokość blatu od podłogi ≥ 90 cm | TAK |  |
| Pochłanialność blatu - ekwiwalent Al ≤ 0,75 mm Al | TAK |  |
| Kratka przeciwrozproszeniowa, możliwość wyciągania i wymiany bez pomocy narzędzi | TAK |  |
| Układ AEC w stole, min 3 komory | TAK |  |
| Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu oraz do zwalniania hamulców blatu | TAK |  |
| Uchwyt dla pacjenta min 1 szt | TAK |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| Statyw mocowany do podłogi | TAK |  |
| Minimalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≤ 40 cm | TAK |  |
| Maksymalna możliwa odległość środka panela, licząc od podłogi ≥ 165 cm | TAK |  |
| Możliwość pochylania detektora w statywie Od -15° do +90° | TAK |  |
| Układ AEC w statywie, min 3 komory | TAK |  |
| Kratka przeciwrozproszeniowa zapewniająca uzyskanie SID od 150-180cm lub odpowiedni zestaw kratek | TAK |  |
| Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  |
| Pochłanialność płyty statywu – ekwiwalent Al ≤ 0,55 mm Al | TAK |  |
| Odległość płyta statywu – powierzchnia detektora ≤ 50 mm | TAK |  |
| Uchwyty boczne i uchwyt górny ułatwiający zdjęcia w projekcjach PA i bocznych | TAK |  |
| Możliwość wykonywania zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych | TAK |  |
| Dodatkowy stojak dla pacjenta do wykonywania zdjęć kości długich z uchwytami oraz miarką widoczną na wykonanych zdjęciach | TAK |  |
| Kratka przeciwrozproszeniowa dedykowana do wykonywania zdjęć kości długich | TAK |  |
| DETEKTOR ZABUDOWANY NA STATYWIEDO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH |  |  |
| Detektor zabudowany w statywie, nie wyjmowany. | TAK |  |
| Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 42 cm | TAK |  |
| Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 8 mln | TAK |  |
| Rozmiar piksela ≤ 150 µm | TAK |  |
| Współczynnik DQE dla 1 pl/mm ≥ 50% | TAK |  |
| Głębokość akwizycji ≥ 12 bit | TAK |  |
| Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
| DETEKTOR BEZPRZEWODOWY |  |  |
| Detektor do stosowania w stole, statywie odległościowym oraz poza nimi (pacjenci na wózkach itp.) | TAK |  |
| Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42 cm x 34 cm | TAK |  |
| Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) ≥ 6,5 mln | TAK |  |
| Rozmiary piksela ≤ 150 µm | TAK |  |
| Współczynnik DQE dla 1 pl/mm ≥ 50% | TAK |  |
| Głębokość akwizycji ≥ 12 bit | TAK |  |
| Maksymalna waga detektora ≤3,4 kg | TAK |  |
| Maksymalny udźwig detektora dla pacjenta leżącego na nim (przy wolnej ekspozycji) ≥ 150 kg | TAK |  |
| Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii – jodek cezu (CsI) | TAK |  |
| Zintegrowany uchwyt do przenoszenia detektora | TAK |  |
| Możliwości ładowania baterii detektora w ładowarce w stole (niezależnie od położenia) bez podłączania kablem, jeżeli nie – należy dostarczyć ładowarkę z dwiema zapasowymi bateriami | TAK |  |
| KONSOLA TECHNIKA RTG |  |  |
| Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |
| Monitor min. 19” | TAK |  |
| Pamięć obrazów diagnostycznych minimum 3000 | TAK |  |
| Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  |
| Wybór parametrów pracy generatora | TAK |  |
| Po wykonaniu zdjęcia dane ekspozycyjne z generatora jak kV oraz mAs są automatycznie (bez udziału technika) zapamiętywane w nagłówku obrazu w formacie DICOM | TAK |  |
| Nagrywarka CD i / lub DVD | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu RIS oraz manualna | TAK |  |
| Obsługa funkcjonalności DICOM: • DICOM Send, • DICOM Print, • DICOM Storage Commitment, • DICOM Worklist / MPPS | TAK |  |
| Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie, • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing), • wyświetlanie znaczników | TAK |  |
| Oprogramowanie do optymalizacji kontrastu obrazu | TAK |  |
| Analiza zdjęć odrzuconych | TAK |  |
| Oprogramowanie do automatycznego sklejania zdjęć kości długich. Możliwość korekty ręcznej złożenia zdjęć. | TAK |  |
| Podanie sumarycznej dawki pacjenta otrzymanej podczas całego badania | TAK |  |
| Część trzecia – oprogramowanie (RIS/PACS) do zarządzania procesem świadczenia usług | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS/PACS dla potrzeb pracowni RTG klasyczne, CT stożkowe, RTG Stomatologiczne, USG | TAK |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |
| System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | TAK |  |
| Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: produkcji oprogramowania dla sektora usług medycznych. | TAK |  |
| Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: wdrażania oprogramowania dla sektora usług medycznych. | TAK |  |
| Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. | TAK |  |
| Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta | TAK |  |
| Wdrożenie systemu | TAK |  |
| Szkolenie personelu | TAK |  |
| Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG. | TAK |  |
| System umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego numer kartoteki pacjenta, date wykonania procedury, nazwę procedury, datę wykonania opisu badania, imię wraz nazwiskiem lekarza opisującego oraz datę wydruku wyniku badania. | TAK |  |
| SYSTEM RIS (RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMACYJNY) |  |  |
| Program RIS jest kompatybilny z przeglądarkami Internet Explorer, FireFox. | TAK |  |
| Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. | TAK |  |
| Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | TAK |  |
| Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
| Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. | TAK |  |
| Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK |  |
| Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK |  |
| Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów obcokrajowców | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE. | TAK |  |
| Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy. | TAK |  |
| Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. | TAK |  |
| Możliwość rejestracji dokumentów uprawniających, w tym co najmniej obsługa następujących przypadków: EU - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EU - Certyfikat EU - Poświadczenie EU - Formularz serii E Decyzja wójta, burmistrza gminy Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Z ustawy o cudzoziemcach Z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach Posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia Posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego W trakcie postępowania emerytalnego Na podstawie umowy międzynarodowej Uczniowie i studenci Karta Polaka Weteran Weteran poszkodowany RMUA Legitymacja ubezpieczeniowa Legitymacja rencisty/emeryta Zgłoszenie z dowodem opłacenia składek Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń Inny dokument potwierdzający uprawnienia Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia Oświadczenie | TAK |  |
| Możliwość dodania kilku dokumentów uprawniających dla jednego pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia. | TAK |  |
| Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  |
| Obsługa predefiniowanych zestawów procedur. | TAK |  |
| Możliwość dowolnego łączenia procedur przypisanych do badania. | TAK |  |
| Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | TAK |  |
| Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK |  |
| System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK |  |
| Współpraca z urządzeniem do skanowania dowodów osobistych. Automatyczne sczytywanie danych z dowodu: - numer dowodu - PESEL - imię i nazwisko - adres | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYTORIALNY | TAK |  |
| Możliwość wyboru płatnika z listy lub wpisanie kodu płatnika. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki | TAK |  |
| Możliwość zapisania dodatkowych uwag na formularzu pacjenta (np. uczulenia, przeciwwskazania, przewlekłe choroby) | TAK |  |
| Możliwość przypisania dowolnej liczby adresów do pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia adresów pacjenta statusami, min. Aktywny/nieaktywny, domyślny | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia wybranego adresu jako adres stałego zamieszkania. | TAK |  |
| Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach. | TAK |  |
| System automatycznie uzupełnia nazwę miejscowości na podstawie kodu pocztowego. | TAK |  |
| System podpowiada dostępne zakresy kodów pocztowych dla wybranej miejscowości. | TAK |  |
| Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości | TAK |  |
| Możliwość definiowania listy podręcznych miejscowości. | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. | TAK |  |
| Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości -tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYT | TAK |  |
| Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  |
| Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK |  |
| Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych | TAK |  |
| Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych | TAK |  |
| Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK |  |
| Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  |
| Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK |  |
| Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK |  |
| Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: -dodanie nowego wpisu do rejestru -edycja istniejącego wpisu -dezaktywacja istniejącego wpisu | TAK |  |
| Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | TAK |  |
| Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię, nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK |  |
| Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK |  |
| System prezentuje historię zmian danych osobowych pacjenta. | TAK |  |
| System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | TAK |  |
| Podczas przypisywania danych pacjenta do badania brane sa pod uwagę jedynie dane oznaczone jako prawidłowe. | TAK |  |
| System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu. | TAK |  |
| Oznaczenie historycznej wersji danych osobowych jako nieprawidłowej powoduje automatyczne przypisanie poprzedniej prawidłowej wersji do wszystkich badań, do których była przypisana nieprawidłowa wersja danych. | TAK |  |
| Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość przywrócenia dowolnej wersji danych pacjenta. | TAK |  |
| System umożliwia odrzucenie badania z poziomu formularza badania. Badania odrzucone wyróżnione są np. poprzez specjalny status. | TAK |  |
| System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: -szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania -wyszukiwarka zaawansowana | TAK |  |
| Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwarek zależne od polskich liter. | TAK |  |
| Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych przedziałów czasowych (min. Bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący dzień, poprzedni dzień, bieżący rok, poprzedni rok). | TAK |  |
| Wyszukiwarka podstawowa umożliwia wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: -numeru badania -nazwiska pacjenta, -imienia pacjenta, -płci -numeru PESEL, -identyfikatora pacjenta -kodu kreskowego badania, -identyfikatora badania -identyfikatora z systemu szpitalnego -frazy opisu badania | TAK |  |
| Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie. | TAK |  |
| Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK |  |
| System umożliwia sortowanie badań na liście badań dla wybranego pacjenta. | TAK |  |
| Podręczna wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | TAK |  |
| Podręczna wyszukiwarka pacjentów dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji badania. | TAK |  |
| Wyszukiwarka zaawansowana – min. 21 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: -Według daty badania -Daty urodzenia pacjenta -Płci -Wieku pacjenta -Numeru badania -Rodzaju badania -Trybu badania -Priorytetu badania -Rodzaju urządzenia -Według pracowni ZDO, -Według ICD10, -frazy opisu badania, -wg uwag do badania -jednostek zlecających, -lekarzy opisujących, -konsultujących, -wg statusu badania -wg statusu zlecenia, -wg daty zlecenia -trybu finansowania, -płatnika | TAK, podać |  |
| Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, pracownie ZDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników. | TAK |  |
| Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | TAK |  |
| Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. | TAK |  |
| Możliwość załadowania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania. | TAK |  |
| Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci: -listy badań -formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możliwością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem -listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego | TAK |  |
| System umożliwia skalowanie formularza badania. | TAK |  |
| Ustawienia skalowania dostępne z poziomu Profilu użytkownika. | TAK |  |
| Ustawienie skalowania formularza badania zapisywane na serwerze. Jeśli użytkownik zaloguje się na innej stacji roboczej, ustawienie skalowania będzie takie samo. | TAK |  |
| Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: -data i rodzaj skierowania -lekarz kierujący -jednostka kierująca -rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10 -płatnik -tryb finansowania -tryb przyjęcia (priorytet) -tryb wykonania -wzrost pacjenta -waga pacjenta w dniu badania -poziom glukozy -pracownia -rodzaj badania -uwagi | TAK |  |
| Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta | TAK |  |
| Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: - Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia - Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe - Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania czy występują alergie (na co) - Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich) - Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) - Przyjmowane leki - Czy pacjent choruje na klaustrofobię - Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) - Czy występują ciała obce (jakie) - Aktualne dolegliwości | TAK, podać |  |
| System pozwala podać kilka kodów ICD10 dla jednego badania (rozpoznania współistniejące). | TAK |  |
| System pozwala wpisać kod ICD10 ręcznie lub wybrać kod ze słownika. | TAK |  |
| Dla kodów wpisywanych ręcznie system przeprowadza weryfikację poprawności wpisanego kodu. | TAK |  |
| Słownik kodów ICD10 umożliwia wyszukiwanie wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | TAK |  |
| System umożliwia wpisanie kodu płatnika lub wybranie płatnika z listy. | TAK |  |
| System pozwala na wybór zleceniodawcy poprzez wpisanie kodu (skrótu) w pole nazwy. | TAK |  |
| System pozwala na wybór zleceniodawcy przy pomocy zdefiniowanego w systemie słownika. | TAK |  |
| System umożliwia podanie zleceniodawcy z uwzględnieniem podjednostki (oddział, poradnia). | TAK |  |
| System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych zleceniodawców I, II,III poziomu podczas zapisywania nowego badania. | TAK |  |
| System zawiera specjalne walidatory, sprawdzające poprawność danych dodanego lekarza podczas zapisywania nowego badania. | TAK |  |
| System prowadzi słownik jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych przypisanych do poszczególnych świadczeniodawców. | TAK |  |
| System umożliwia zarządzanie słownikiem świadczeniodawców z poziomu rejestracji badania. | TAK |  |
| Słownik świadczeniodawców zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa świadczeniodawcy -numer umowy z NFZ -regon -NIP -kod pocztowy -miasto -ulica -nr telefonu -I część kodu resortowego -nr OIL -flaga aktywny/nieaktywny -skrót | TAK, podać |  |
| Możliwość przeszukiwania słownika świadczeniodawców wg następujący kryteriów: -Nr umowy z NFZ -Regon -miasto -ulica -skrót -fragment nazwy | TAK |  |
| Słownik jednostek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa jednostki organizacyjnej -skrót -miejscowość -kod pocztowy -ulica -numer domu -część V kodu resortowego -flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać |  |
| Słownik komórek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: - nazwa komórki organizacyjnej - kod komórki (część VIII kodu resortowego) - część VII kodu resortowego - flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać |  |
| System umożliwia wykorzystanie słownika części VIII kodu resortowego podczas edycji danych komórki organizacyjnej. | TAK |  |
| Możliwość zablokowania edycji jednostek oraz komórek organizacyjnych dla wybranych świadczeniodawców przez personel pracowni. | TAK |  |
| System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowym, czy nie. | TAK |  |
| Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. | TAK |  |
| Możliwość przypisania badania do innego pacjenta w przypadku pomyłki, bez konieczności ponownego wprowadzania danych badania. | TAK |  |
| Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. | TAK |  |
| Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta. | TAK |  |
| Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | TAK |  |
| Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | TAK |  |
| Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). | TAK |  |
| System umożliwia rejestrację badań obcych (dostarczonych przez pacjenta). | TAK |  |
| System automatycznie nadaje numer dla badań obcych. | TAK |  |
| Zakres danych przypisanych do konsultacji badań obcych jest taki sam, jak w przypadku rejestracji badań własnych. | TAK |  |
| Możliwość uploadu obrazów DICOM dostarczonych przez pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość wyboru pojedynczych obrazów DICOM. | TAK |  |
| Możliwość wyboru katalogu zawierającego obrazy DICOM. | TAK |  |
| Możliwość wyboru pliku DICOMDIR. | TAK |  |
| System automatycznie zmienia nagłówki we wgrywanym na serwer badaniu dostosowując je do danych zarejestrowanych w RIS. | TAK |  |
| Moduł uploadu obrazów działa poprzez przeglądarkę www bez konieczności instalacji oprogramowania na stacji klienckiej. | TAK |  |
| System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. | TAK |  |
| System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik | TAK |  |
| System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | TAK |  |
| Automatyczne przesyłanie treści wyniku do systemu HIS zlecającego opis badania. | TAK |  |
| Automatyczne przesłanie treści wyniku badania do systemu HIS, wraz z linkiem do PDF z opisem. | TAK |  |
| Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | TAK |  |
| Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych. | TAK |  |
| Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych | TAK |  |
| Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji | TAK |  |
| Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. | TAK |  |
| Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą | TAK |  |
| Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 | TAK |  |
| Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. | TAK |  |
| Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów liczby badań możliwych do zarejestrowania w terminarzu oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK |  |
| Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów punktów NFZ oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK |  |
| Terminarz umożliwia wyszukiwanie istniejących pacjentów lub rejestrację nowego pacjenta z możliwością automatycznego przepisania danych z wyszukiwania. | TAK |  |
| Terminarz umożliwia rejestrację pacjenta z podaniem tych samych danych, co podstawowa rejestracja pacjenta. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na wprowadzenie danych ze skierowania, w tym: -jednostki zlecającej -lekarza zlecającego -priorytety badania -płatnika -daty zlecenia -rozpoznania | TAK |  |
| Terminarz umożliwia przenoszenia badania poprzez wybór badania a następnie wybór nowego terminu bezpośrednio z terminarza lub z listy podpowiedzi wolnych terminów. | TAK |  |
| Terminarz uniemożliwia przypadkowe przeniesienie terminu poprzez drag'n'drop. | TAK |  |
| Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK |  |
| Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | TAK |  |
| Terminarz umożliwia oznaczenie trybu rejestracji: -osobiście -telefonicznie -przez personel szpitalny | TAK |  |
| Terminarz umożliwia skonfigurowanie domyślnego trybu rejestracji. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. | TAK |  |
| Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. | TAK |  |
| Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania. | TAK |  |
| Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. | TAK |  |
| Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. | TAK |  |
| Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. | TAK |  |
| Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK |  |
| Możliwość edycji godziny badania podczas rejestracji terminu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. | TAK |  |
| Terminarz prezentuje graficzną interpretację czasu trwania badania. | TAK |  |
| Wielkość bloku w terminarzu proporcjonalna do jego czasu trwania. | TAK |  |
| Terminarz uniemożliwia nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. | TAK |  |
| Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | TAK |  |
| Możliwość wydruku listy rezerwowej. | TAK |  |
| Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym. | TAK |  |
| Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | TAK |  |
| Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | TAK |  |
| Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia. | TAK |  |
| Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania. | TAK |  |
| Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK |  |
| Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |
| Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej: -imię/nazwisko pacjenta -nazwę badania -planowaną datę i godzinę badania -numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) | TAK |  |
| Możliwość usunięcia niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach. | TAK |  |
| Raport wolnych terminów za zadany okres prezentujący: -datę -godzinę -długość wolnego terminu | TAK |  |
| Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej: -data zmiany terminu -rodzaj badania -dane pacjenta -oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany -przyczyna zmiany terminu -stary/nowy termin | TAK |  |
| Lista badań do wykonania na wskazany okres z uwzględnieniem pracowni, grupy badań oraz typu badania (NFZ, płatne). | TAK |  |
| Lista badań do wykonania prezentuje co najmniej: - termin badania - dane pacjenta - adres - tel. Kontaktowy - rozpoznanie - nazwę badania - uwagi - oznaczenie użytkownika wpisującego i edytującego | TAK |  |
| System umożliwia filtrowanie listy badań do uzupełnienia według kryteriów: -dane pacjenta -dane badania -status badania. | TAK |  |
| Możliwość wydrukowania listy badań do wykonania. | TAK |  |
| Raport średniego czasu oczekiwania za wskazany okres w podzialne na pracownie i grupy badań, wraz z możliwością wyfiltrowania pacjentów oczekujących więcej niż podana ilośc dni. | TAK |  |
| Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK |  |
| Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ. | TAK |  |
| Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. | TAK |  |
| Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. | TAK |  |
| Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny). | TAK |  |
| Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego. | TAK |  |
| Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania, których status nie wskazuje na badania wykonane, oraz które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. | TAK |  |
| Możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania. | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. | TAK |  |
| Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. | TAK |  |
| Raport zdublowanych pacjentów. | TAK |  |
| Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. | TAK |  |
| Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK |  |
| Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) | TAK |  |
| Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  |
| Zatwierdzanie przez specjalistę opisów badania utworzonych przez rezydenta. | TAK |  |
| Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK |  |
| Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | TAK |  |
| Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym eFilm lub innym równoważnym programem diagnostycznym. | TAK |  |
| Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
| Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej: - liczba porządkowa, - data konsultacji, - dane lekarza wykonującego opis, - treść opisu | TAK |  |
| System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel. | TAK |  |
| System umożliwia generowanie raportu dotyczącego badań w zakresie przedziału czasowego, trybu finansowania, pracowni oraz jednostki zlecającej. | TAK |  |
| Możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.: - rodzaju badania (modalności) - pracowni - statusu badania - zakresu dat wykonania - imienia/nazwiska pacjenta - numeru PESEL pacjenta | TAK |  |
| Możliwość przejścia do edycji badania, bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania. | TAK |  |
| Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów. | TAK |  |
| "Zaawansowany edytor opisu" , umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. | TAK |  |
| Dostęp do pełnoekranowego edytora opisu badania | TAK |  |
| Dostęp do konfiguracji zawartości paska narzędzi edytora tekstowego z poziomu panelu administracyjnego aplikacji. | TAK |  |
| Możliwość korzystania z szablonów (wzorców) opisów. | TAK |  |
| Tworzenie własnych wzorców opisów | TAK |  |
| Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu: - dostępny dla wszystkich, - dostępny dla wybranej modalności, - prywatny | TAK |  |
| Podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) | TAK |  |
| Wstawianie wzorca poprzez wybór nazwy z rozwijanego menu | TAK |  |
| Wstawianie wzorca poprzez wpisanie jego nazwy w polu opisu | TAK |  |
| Możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji | TAK |  |
| Automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania | TAK |  |
| Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | TAK |  |
| Przeglądarka zeskanowanych dokumentów prezentuje miniaturki dokumentów | TAK |  |
| Przeglądarka zeskanowanych dokumentów umożliwia powiększanie i przesuwanie dokumentu. | TAK |  |
| System pokazuje czas ostatniego zapisu (modyfikacji) badania | TAK |  |
| Podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta - wiek pacjenta w dniu badania - rozpoznania (kod ICD10) | TAK |  |
| Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący | TAK |  |
| System posiada funkcję autozapisu opisu badania. | TAK |  |
| Funkcja autozapisu zapisuje wynik jako wersję roboczą, tzw. opis tymczasowy. | TAK |  |
| Opis tymczasowy widoczny jest wyłącznie dla autora. Pozostałe osoby widzą, że badanie posiada opis tymczasowy, ale nie widzą jego treści. | TAK |  |
| Rozpoczynając edycję badania które posiada opis tymczasowy lekarz (autor opisu) może wczytać jego treść, lub zdecydować o o jego usunięciu i rozpoczęciu opisu od nowa. | TAK |  |
| Funkcja autozapisu może być konfigurowana przez administratora. Możliwe opcje to: - wyłączona (niedostępna) - włączona dla wszystkich użytkowników - włączona dla wszystkich użytkowników, każdy z użytkowników może ją wyłączyć w ustawieniach swojego profilu. | TAK |  |
| Użytkownik może skonfigurować interwał autozapisu (czas podawany w sekundach) | TAK |  |
| Czas do kolejnego automatycznego zapisu widoczny w formatce badania podczas opisywania. | TAK |  |
| Użytkownik może wymusić automatyczny zapis opisu tymczasowego w dowolnym momencie. Wymuszenie resetuje licznik czasu do kolejnego zapisu. | TAK |  |
| Informacja o opisie tymczasowym widoczna na liście badań do opisu. | TAK |  |
| Dla badań posiadających opis tymczasowy system uniemożliwia opisywanie badania innemu lekarzowi. | TAK |  |
| W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość usunięcia tymczasowego opisu badania przez uprawnionego użytkownika w celu umożliwienia opisywania innemu lekarzowi. | TAK |  |
| W zależności od konfiguracji system umożliwia usunięcie tymczasowego wyniku badania: - przez innego lekarza, o ile zostanie on przypisany jako lekarz opisujący, lub badanie nie posiada przypisanego lekarza opisującego - wyłącznie przez administratora | TAK |  |
| Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego | TAK |  |
| Aplikacja współpracuje z urządzeniami kryptograficznymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. | TAK |  |
| System obsługuje formaty podpisu PAdES oraz XAdES. | TAK |  |
| System wspiera wielu dostawców podpisu kwalifikowanego, min. Sigillum, CERTUM, Enigma SOI, KIR. | TAK |  |
| Funkcjonalność podpisu elektronicznego dostępna w systemach Windows oraz Mac OSX | TAK |  |
| Aplikacja umożliwia podpisanie opisu badania kwalifikowanym podpisem elektronicznym ze znacznikiem czasu. | TAK |  |
| Funkcja podpisywania opisu badania dostępna wyłącznie dla badań w statusie "Wyniki/opisane" | TAK |  |
| Formularz opisu badania prezentuje w formie graficznej status podpisu cyfrowego - np. za pomocą różnokolorowych ikon. | TAK |  |
| System rozróżnia następujące statusy podpisu cyfrowego: - opis niepodpisany - opis podpisany prawidłowo - podpis nieaktualny (opis został zmodyfikowany po podpisaniu) | TAK |  |
| Podczas procesu podpisywania aplikacja wyświetla listę dostępnych certyfikatów (podpisów) elektronicznych i pozwala użytkownikowi wybrać właściwy certyfikat. | TAK |  |
| Aplikacja uniemożliwia użytkownikowi podpisanie badania nieaktualnym podpisem. | TAK |  |
| Aplikacja umożliwia tymczasowe zapamiętanie numeru PIN w celu przyspieszenia procesu podpisywania opisów. Numer PIN nie jest zapisywany poza pamięcią operacyjną stacji roboczej. | TAK |  |
| Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej: - datę i godzinę wykonania podpisu - dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu - nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu - status podpisu (aktualny, nieaktualny) | TAK |  |
| System umożliwia pobranie dowolnej wersji podpisanego dokumentu wraz z jego podpisem, niezależnie od formatu samego podpisu. | TAK |  |
| Podczas drukowania opisu badania przez lekarza istnieje możliwość automatycznego ustawiania statusu wskazującego, że badanie posiada wynik. | TAK |  |
| Możliwość przypisywania tekstowych statusów wyniku badania w zależności od statusu badania (np. "Wynik tymczasowy, proszę nie drukować" itp.) | TAK |  |
| Możliwość niezależnej konfiguracji tekstowych statusów wyniku widocznych w formularzu badania oraz na wydruku. Inny status widoczny na wydruku wyniku badania (np. forma pełna, jasna dla pacjenta), inny w formatce badania w polu opisu (np. wersja skrócona tekstowego statusu wyniku). | TAK |  |
| System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki | TAK |  |
| Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań | TAK |  |
| Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni. | TAK |  |
| Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni. | TAK |  |
| Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia na wydruku badania, osoby sporządzającej wydruk. | TAK |  |
| Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | TAK |  |
| Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. | TAK |  |
| Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. | TAK |  |
| Możliwość wyboru formatu wydruku wyniku badania, min. A4, A5. | TAK |  |
| Możliwość skonfigurowania ilości drukowanych kopii wyniku. | TAK |  |
| Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  |
| Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego | TAK |  |
| Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK |  |
| Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK |  |
| Wybór materiałów ze słownika z podziałem na grupy. | TAK |  |
| System automatycznie sumuje materiały tego samego typu przypisane do danego badania. | TAK |  |
| Możliwość podglądu materiałów przypisanych do badania bezpośrednio z poziomu formularza badania bez konieczności otwierania dodatkowego okna. | TAK |  |
| Automatyczne przypisywanie domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów | TAK |  |
| Narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiające przypisywanie zestawów materiałów wraz z ich ilością do procedur. | TAK |  |
| Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) | TAK |  |
| System umożliwia wprowadzenie informacji dot. podania znieczulenia. | TAK |  |
| Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK |  |
| Możliwość przypisania technika wykonującego badanie na podstawie danych przesłanych przez aparat. | TAK |  |
| Możliwość obsługi pracowni medycyny nuklearnej | TAK |  |
| Rejestracja rodzaju i aktywności podanego radiofarmaceutyku | TAK |  |
| Możliwość rejestracji kilku akwizycji dla jednego badania | TAK |  |
| System wylicza proponowaną aktywność do przygotowania na podstawie daty badania oraz aktywności planowanej do podania | TAK |  |
| Lista robocza dla technika prezentująca m.in.: -numer badania -imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL -data badania -rodzaj badania -status | TAK |  |
| Obsługa pracowni PET | TAK |  |
| Możliwość wydruku ankiety dla pacjenta | TAK |  |
| Rejestracja poziomu glukozy przed podaniem radiofarmaceutyku | TAK |  |
| Lista badań do kwalifikacji przez lekarza | TAK |  |
| System gromadzi następujące dane: - rodzaj radiofarmaceutyku - osoba przygotowująca radiofarmaceutyk - osoba podająca radiofarmaceutyk - przygotowana aktywność, czas przygotowania - przygotowana objętość - godzina podania - aktywność pozostała w strzykawce, czas pomiaru - podana aktywność, czas podania | TAK |  |
| Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
| System obsługuje co najmniej trzy rodzaje duplikatorów pochodzące od różnych dostawców. | TAK |  |
| System obsługuje co najmniej następujące rodzaje duplikatorów: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson, Primera. | TAK |  |
| Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. | TAK |  |
| System umożliwia zlecenie nagrywania płyty CD/DVD bezpośrednio z poziomu RIS, bez konieczności przechodzenia pomiędzy aplikacjami. | TAK |  |
| Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta bezpośrednio z poziomu RIS. | TAK |  |
| Możliwość zanonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. | TAK |  |
| Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
| System umożliwia przypisanie etykiet nadrukowywanych na płyty CD/DVD dedykowanych dla poszczególnych pracowni. | TAK |  |
| Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | TAK |  |
| Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. | TAK |  |
| Możliwość oznaczania wyników jako "gotowe do wydania". | TAK |  |
| Funkcjonalność oznaczania wyników jako "gotowe do wydania" umożliwia wyszukiwanie badań do wydania na podstawie: - kodu kreskowego (identyfikator badania) - numeru badania - danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL) - modalności - jednostek zlecających - lekarzy zlecających - zakresu dat badania | TAK |  |
| Badania już oznaczone jako gotowe do wydania wyraźnie oznaczone na liście wyszukiwania. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia badań jako "gotowe do wydania" dla wielu badań jednocześnie - np. wszystkie badania z danego dnia, wszystkie badania danego pacjenta, wszystkie badania z ostatnich dwóch dni zlecone przez wybrany oddział szpitala. | TAK |  |
| System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK |  |
| Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK |  |
| Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK |  |
| Możliwość generowania raportu kolejek oczekujących w formacie XLS | TAK |  |
| Sprawozdawanie kolejek oczekujących w formacie zgodnym z rozporządzeniami NFZ | TAK |  |
| Import danych związanych z obsługą kolejek z pliku umowy z NFZ | TAK |  |
| Generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min.: -raport wg rodzaju badania -raport wg lekarza opisującego -raport wg techników wykonujących badanie -raport wg jednostek kierujących | TAK |  |
| Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: -raport ilościowy wg lekarzy opisujących -raport ilościowy wg techników -raport ilości zarejestrowanych badań | TAK |  |
| Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie, min: -raport badań wg kodów ICD10 -raport badań wg jednostek zlecających -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg płatników -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg lekarzy opisujących -raport badań wg płatników | TAK |  |
| Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni, min: -raport kasowy -KP potwierdzenie wpłaty -KW potwierdzenie wypłaty -fakturowanie wraz z wyszukiwarką faktur -raport badań zatwierdzonych - raport kolejki badań oczekujących -raport kart zablokowanych | TAK |  |
| Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  |
| Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | TAK |  |
| Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011r. i Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009r. | TAK |  |
| System umożliwia generowanie raportu wszystkich badań, które zostały wykonane w danej pracowni. | TAK |  |
| Generowanie raportu okresowego: ocena listy oczekujących. | TAK |  |
| Designer raportów umożliwiający modyfikację istniejących w systemie raportów wraz z narzędziem umożliwiającym zachowanie w systemie, pod alternatywną nazwą, zmodyfikowanego raportu. | TAK |  |
| Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia Nr 4/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r.: Komunikaty szczegółowe NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz Rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy- tylko dla korekt badań, które były objęte II fazą). | TAK |  |
| Możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane | TAK |  |
| Możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń | TAK |  |
| Wstępna weryfikacja świadczeń do rozliczenia z NFZ | TAK |  |
| Wstępna weryfikacja komunikatu przed wysłaniem do NFZ. | TAK |  |
| Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 13 września 2011: zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych | TAK |  |
| Możliwość zaczytywania do systemu plików potwierdzeń dla kolejek oczekujących sprawozdanych do NFZ. | TAK |  |
| Możliwość ręcznego zatwierdzania pliku kolejek oczekujących, w przypadku, gdy NFZ nie wydaje plików potwierdzeń. | TAK |  |
| System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem | TAK |  |
| System umożliwia śledzenie zmian w systemie, dotyczących sprawozdawczości Kolejek Oczekujących. | TAK |  |
| Możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania | TAK |  |
| Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ. | TAK |  |
| Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. | TAK |  |
| Możliwość wyboru dokumentu uprawniającego na podstawie którego zostanie rozliczone badanie | TAK |  |
| System współpracuje ze drukarką fiskalną | TAK |  |
| Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |
| System RIS posiada moduł umożliwiający zarządzanie cennikami. | TAK |  |
| System umożliwia zdefiniowanie nowego cennika. | TAK |  |
| Każdy cennik posiada swoją nazwę | TAK |  |
| Podczas definiowania cennika moduł pozwala wyświetlić: -aktualnie obowiązujące (aktywne) badania -badania posiadające przypisaną cenę w aktualnie edytowanym cenniku -wszystkie dostępne badania (również badania nieaktywne) -badania obowiązujące we wskazanym dniu | TAK |  |
| Moduł umożliwia filtrowanie po nazwie badania. | TAK |  |
| Cennik umożliwia przypisanie: - ceny badania - ilości punktów NFZ - ceny punktu NFZ | TAK |  |
| Możliwość zdefiniowania alternatywnych nazw badań dla jednostek zlecających. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia cennika jako aktywny/nieaktywny. | TAK |  |
| Możliwość tworzenia nowego cennika na bazie cennika już istniejącego. | TAK |  |
| Możliwość importu cennika z pliku xls. | TAK |  |
| Możliwość zdefiniowania reguł umożliwiających wybór właściwego cennika dla badania. | TAK |  |
| Możliwość przypisania do reguły nazwy oraz daty obowiązywania. | TAK |  |
| Możliwość oznaczenia reguły jako aktywna/nieaktywna | TAK |  |
| Możliwość przypisania do reguły dowolnej liczby warunków opartych o: -tryb finansowania -NIP jednostki zlecającej -kod jednostki zlecającej -płatnika -tryb wykonania badania -nazwa pracowni wykonującej -tryb badania | TAK |  |
| Możliwość zastosowania operatorów: -równy -różny -większy/mniejszy -większy lub równy -mniejszy lub równy -zawiera -nie zawiera -należy do -nie należy do | TAK |  |
| System zapamiętuje cenę badania w chwili wykonania badania, nawet jeśli cennik uległ zmianie. | TAK |  |
| Możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu | TAK |  |
| Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |
| System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK |  |
| System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany). | TAK |  |
| System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | TAK |  |
| Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Zakładu Radiologii. | TAK |  |
| Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |
| System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. | TAK |  |
| Interfejs użytkownika i pomoc online w języku polskim. | TAK |  |
| Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |
| Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  |
| Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
| Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
| Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK |  |
| System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
| System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny minimum klasy IIa | TAK |  |
| DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |
| Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK |  |
| Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | TAK |  |
| Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK |  |
| Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; - operacje na dokumentach kasowych. | TAK |  |
| Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | TAK |  |
| Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych | TAK |  |
| Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | TAK |  |
| Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK |  |
| Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania | TAK |  |
| Integracja z lekarską stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK |  |
| Możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej. | TAK |  |
| Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, Centricity, TomoCon | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta. | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie. | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień. | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 3.0 | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy. | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia. | TAK |  |
| Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń eWUŚ do systemu RIS. | TAK |  |
| Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia. | TAK |  |
| Import potwierdzeń eWUŚ z pliku archiwum ZIP. | TAK |  |
| Eksport danych potwierdzeń eWUŚ do pliku. | TAK |  |
| Integracja systemu RIS z modułem powiadomień. Integracja umożliwia wysyłanie wiadomości sms oraz mailowych. | TAK |  |
| Kontrola ubezpieczenia pacjenta poprzez system e-Wuś wraz dostępem do historii potwierdzeń ubezpieczenia | TAK |  |
| Możliwość utworzenia centralnego repozytorium informacji o pacjencie dla klientów sieciowych. | TAK |  |
| Możliwość przesyłania informacji o wykonanym badaniu w formie epizodu medycznego do systemu centralnego. | TAK |  |
| Możliwość przesyłania załącznika z opisem badania do systemu centralnego. | TAK |  |
| Możliwość pobrania informacji o wszystkich epizodach medycznych danego pacjenta z systemu centralnego. | TAK |  |
| Możliwość pobrania i zaprezentowania załączników (m.in. opis badania) wybranego epizodu medycznego z centralnego systemu związanego z danym pacjentem. | TAK |  |
| Prezentacja następujących danych o epizodzie medycznym: -identyfikator -numer -typ epizodu -rodzaj epizodu -data rozpoczęcia -data zakończenia -ilość załączników -imiona i nazwisko pacjenta -PESEL pacjenta -informacja o lekarzu zlecającym (co najmniej imię, nazwisko, NPWZ) -informacje o jednostce zlecającej zgodne z obowiązującymi katami prawnymi | TAK |  |
| System prezentuje informacje o załącznikach do epizodu medycznego, co najmniej: -identyfikator załącznika -nazwa pliku -typ pliku -typ zawartości -status pliku (online/offline) -datę utworzenia | TAK |  |
| Współwłasność za badanie. | TAK |  |
| Integracja z PACS Infinitt. | TAK |  |
| Powiadomienia dla pacjenta - integracja z modułem powiadomień. | TAK |  |
| Powiadomienia o niespójności danych RIS <-> PACS | TAK |  |
| Anulowanie badanie z podaniem powodu anulowania. | TAK |  |
| Zintegrowana z systemem przeglądarka obrazów DICOM oferującą funkcjonalności (minimum): + interfejs w języku polskim + miniaturki obrazów + dowolna konfiguracja layoutu widoku obrazów + podstawowe operacje na obrazie + podgląd wartości TAGów DICOM + możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki + możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba + możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego + tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania + program nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej + możliwość wydruku otwartego obrazu na lokalnej drukarce + możliwość przywrócenia obrazu do stanu bazowego (bez wprowadzenia modyfikacji) + oprogramowanie dokonuje przetwarzania obrazów diagnostycznych w zakresie: - funkcji postprocessingu edytującego dane obrazowe (np. filtrowanie, rekonstrukcje wielopłaszczyznowe [MPR], rekonstrukcje wielowymiarowe [3D]. - zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian. + wsparcie systemów operacyjnych Windows oraz MacOS | TAK |  |
| Możliwość grupowania badań z poziomu formularza badania (po statusie i pracowniach). | TAK |  |
| Integracja z systemem rozpoznawania mowy MagicScribe (rozpoznawanie mowy) | TAK |  |
| Walidacja obecności obrazów badania w archiwum PACS | TAK |  |
| Raport badań bez obrazów w archiwum PACS | TAK |  |
| Integracja z przeglądarką diagnostyczną ARPacs | TAK |  |
| System umożliwia wygenerowanie raportu dla badań zawierającego datę badania, pracownie, płatnika, typ badania świadczeniodawcę, REGON świadczeniodawcy oraz lekarza kierującego. | TAK |  |
| System umożliwia wygenerowanie raportu w formie arkusza zgodne ze standardem programu Excel zawierającego datę zalecenia badania, numer badania, datę wykonania badania, godzinę wykonania badania, imię lekarza, nazwisko lekarza, funkcję lekarza (opisujący, konsultujący), datę wykonania opisu badania. | TAK |  |
| Integracja z portalem zdalnej rejestracji na badanie. | TAK |  |
| System umożliwia wygenerowanie raportu historii zmian danych pacjenta zawierający dane pacjenta w szczególności: - Dane pacjenta (jako nagłówek) - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - ID systemowe - Data wygenerowania raportu - Dane adresowe Sam raport zawierać informacje: - Imię Nazwisko - PESEL - Data urodzenia - Płeć - Dane adresowe - Datę zmiany (wprowadzenia dla pierwszego wiersza) - Dane osobowe pacjenta po zmianach w zakresie danych pacjenta oraz danych adresowych - Osobę wprowadzająca zmianę (wraz z loginem) - Oznaczenie źródła, dla danych pochodzących, bądź zmian wywołanych przez system zewnętrzny poprzez integrację – oznaczenie systemu, z którego dane zostały przekazane | TAK |  |
| System umożliwia wydruk dokumentu zawierającego informację o jego zgodności z dokumentem elektronicznym podpisanym cyfrowo. | TAK |  |
| SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI OBRAZÓW |  |  |
| System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej | TAK |  |
| System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer8.x, Firefox | TAK |  |
| Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |
| Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK |  |
| System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK |  |
| Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |
| Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. | TAK |  |
| System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
| Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK |  |
| Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  |
| System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK |  |
| Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line | TAK |  |
| Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji | TAK |  |
| Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej | TAK |  |
| Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne | TAK |  |
| Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne | TAK |  |
| Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line | TAK |  |
| System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM | TAK |  |
| Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu zakładu diagnostyki obrazowej i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum. | TAK |  |
| Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 | TAK |  |
| Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite) | TAK |  |
| System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy | TAK |  |
| System posiada funkcję Encapsulated PDF | TAK |  |
| System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK |  |
| Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej | TAK |  |
| Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET | TAK |  |
| System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | TAK |  |
| Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM | TAK |  |
| Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK |  |
| Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7 | TAK |  |
| System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). | TAK |  |
| Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. | TAK |  |
| System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. | TAK |  |
| System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. | TAK |  |
| System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: - Napęd taśmowy – LTO - Autoloader, biblioteka taśmowa | TAK |  |
| System gwarantuje archiwizację badań na trwałe nośniki off-line (zapewniające trwałość minimum 5 lat). | TAK |  |
| Możliwość odtwarzania badań z nośników offline | TAK |  |
| System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. | TAK |  |
| Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni | TAK |  |
| Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. | TAK |  |
| Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych | TAK |  |
| Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM | TAK |  |
| Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na LTO) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników (taśm lub DVD) z możliwością podglądu zawartości nośnika (lista paczek w przypadku LTO); - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | TAK |  |
| Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. | TAK |  |
| Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane | TAK |  |
| System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło) | TAK |  |
| Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych | TAK |  |
| Możliwość przyjmowania key images | TAK |  |
| Możliwość obsługi storage commitment | TAK |  |
| Możliwość obsługi MPPS | TAK |  |
| System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł | TAK |  |
| Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego | TAK |  |
| System posiada funkcję prefechingu | TAK |  |
| Backup obrazów na taśmach jednokrotnego zapisu o pojemności 800/1600GB | TAK |  |
| Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych | TAK |  |
| Backup obrazów na nośnikach DVD | TAK |  |
| Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK |  |
| System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa -archiwum, z którego pochodzą badania -data przygotowania paczki -data nagrania na nośnik -oznaczenie nośnika -ilość badań/plików w paczce -rozmiar paczki -status | TAK |  |
| System obsługuje następujące statusy backupów: -przygotowywane -przygotowane -błąd przygotowania -nagrywane -błąd nagrywania -weryfikacja -błąd weryfikacji -zakończone | TAK |  |
| System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych: -etykieta nośnika -urządzenie -data otwarcia nośnika -data zamknięcia nośnika -archiwa, z których badania znajdują się na nośniku -ilość badań na nośniku -rozmiar nośnika w GB | TAK |  |
| Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
| Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM (DICOMPRINT) wraz z możliwością wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych pacjenta i badania. | TAK |  |
| System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  |
| System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. | TAK |  |
| Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) | TAK |  |
| System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. | TAK |  |
| System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. | TAK |  |
| System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. | TAK |  |
| Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. | TAK |  |
| Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). | TAK |  |
| System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. | TAK |  |
| System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: -nazwa archiwum -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy | TAK |  |
| System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. | TAK |  |
| Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora | TAK |  |
| System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). | TAK |  |
| Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. | TAK |  |
| System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | TAK |  |
| System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. | TAK |  |
| Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej) | TAK |  |
| Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. | TAK |  |
| Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: - imię, nazwisko pacjenta - pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność - archiwum | TAK |  |
| Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | TAK |  |
| Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. | TAK |  |
| Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK |  |
| Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomy wyników wyszukiwania. | TAK |  |
| Możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii | TAK |  |
| Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: - numer serii - datę przesłania serii do archiwum - opis serii - ilość obrazów w serii - nazwa urządzenia, które przesłało serię | TAK |  |
| Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | TAK |  |
| Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: - Wyświetlanie miniaturek obrazów - Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu - Widoki obrazów: dowolny layout - Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie - Możliwość otwarcia kilku serii badań - Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach - Negatyw - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Pomiar odległości - Pomiar kąta - Powiększanie obrazu - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Gamma obrazu - Próbkowanie - Pomiar pola - Przewijanie - Przesuwanie - Odtwarzanie serii - Podgląd wartości tagów DICOM - Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki - Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba - Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referencyjnego - Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK |  |
| Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. | TAK |  |
| Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | TAK |  |
| Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. | TAK |  |
| Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). | TAK |  |
| Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK |  |
| INTEGRACJA PACS |  |  |
| System PACS posiada możliwość integracji z zewnętrznymi systemami RIS/HIS z wykorzystaniem protokołu HL7 v2.3 w następującym zakresie: | TAK |  |
| Integracja zapewniająca wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjenta w aplikacji systemu dystrybucji obrazów, które zostały wysłane do systemu PACS. | TAK |  |
| Odbieranie i przetwarzanie komunikatów zleceń na badania i tworzenie na ich podstawie DICOM Modality Worklist | TAK |  |
| odbieranie i przetwarzanie komunikatów zmiany zlecenia celu aktualizacji danych na liście roboczej | TAK |  |
| wysyłanie komunikatu o wykonaniu badania. Komunikat zawiera link do zintegrowanej z PACS przeglądarki referencyjnej DICOM - kliknięcie na odnośnik w systemie HIS powoduje otwarcie badania w przeglądarce DICOM | TAK |  |
| PORTAL PACJENTA | TAK |  |
| Możliwość rejestracji badań do wielu pracowni | TAK |  |
| System zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. | TAK |  |
| System automatycznie pobiera wolne terminy z zintegrowanych systemów RIS z rozróżnieniem terminów dla badań NFZ jak i dla badań płatnych | TAK |  |
| Natychmiastowa aktualizacja dostępnych terminów. | TAK |  |
| Możliwość konfiguracji kroków zdalnej rejestracji. | TAK |  |
| Auto uzupełnienie daty urodzenia oraz płci pacjenta zgonie z numerem PESEL. | TAK |  |
| Weryfikacja danych kontaktowych pacjenta numer telefonu/email. | TAK |  |
| Weryfikacja tożsamości pacjenta poprzez kody sms/email. | TAK |  |
| Obsługa badań NFZ jaki i płatnych dla każdej obsługiwanej pracowni | TAK |  |
| Możliwość rejestracji na badania dla przypadków stabilnych oraz pilnych | TAK |  |
| Zabezpieczenie instalacji RIS przez pośredniczący serwer proxy. | TAK |  |
| Wysyłka wiadomości z potwierdzeniem rejestracja z możliwość przesyłania załączników. | TAK |  |
| Wysyłka wiadomości do pracowni z informacją o rejestracji pacjenta. | TAK |  |
| Możliwość dostosowania przesyłanych wiadomości pod kontem: + pracowni + modalności | TAK |  |
| Dostępność na urządzeniach mobilnych | TAK |  |
| Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych przez pacjenta w szczególności + poprawność numeru PESEL + poprawność adres poczty elektronicznej + poprawność numeru telefonu | TAK |  |
| Możliwość przesyłania skanów skierowań bezpośrednio podczas procesu rejestracji. | TAK |  |
| Dla badań płatnych możliwość wyboru innego terminu niż pierwszy dostępny termin badania. | TAK |  |
| Możliwość odbioru wyników/opisów wyniku | TAK |  |
| PORTAL LEKARZA |  |  |
| Możliwość przeglądania wyników/opisów wyników pacjentów lekarza | TAK |  |
| INNE |  |  |
| Moduł oprogramowania do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów - zapis pojedynczych video-klatek-zdjęć - zapis sekwencji video - nagrywanie sekwencji wideo - edycja nagrania wideo - podgląd danych źródłowych - edycja klatek z sekwencji wideo - wymiarowanie obiektów - drukowanie raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z logo i adresem placówki, w której zostało wykonane badanie |  |  |
| Część czwarta – serwer z akcesoriami | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |
| Gwarancja minimum 36 miesięcy |  |  |
| Procesor minimum Intel Xeon E3-2134 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (71W) lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne |  |  |
| Pamięć RAM minimum 16GB DDR4 UDIMM, 2666MT/s, Dual Rank, x8 Data Width |  |  |
| Pamięć minimum 2x 480GB SSD SATA Mix Use 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3 DWPD, 2628 TBW |  |  |
| Pamięć minimum 4x 2TB 7.2K RPM Self-Encrypting NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive, FIPS140-2 |  |  |
| 1 iDRAC Port Card |  |  |
| 1 PERC H730 Controller, 1GB NV Cache |  |  |
| 1 Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W |  |  |
| 1 PE Server FIPS TPM 1.2v2 CC |  |  |
| 1 On-Board LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM) |  |  |
| 1 Unconfigured RAID, H330/H730/H730Pfor SAS/SATA |  |  |
| 1 Router |  |  |
| 1 Zasilacz awaryjny Eaton 5P 1550VA 1150W lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne |  |  |
| Stacja diagnostyczna z procesorem minimum Intel Xeon E-2144G 3,6GHZ, 8GB lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne |  |  |
| Pamięć minimum 2x256GB SSD |  |  |
| Specjalistyczna karta graficzna o parametrach nie gorszych niż MED-XN31 |  |  |
| Monitor o parametrach nie gorszych niż Eizo EV2216W 22" lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne – gwarancja minimum 60 miesięcy |  |  |
| Monitor o parametrach nie gorszych niż Eizo Radiforce RX250 21,3" lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne – gwarancja minimum 60 miesięcy |  |  |
| 1 Zasilacz awaryjny Eaton Ellipse ECO 1600 FR lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne |  |  |
| Komputer stacjonarny o parametrach minimalnych: Intel Core i5 2,8 GHz (lub odpowiednik innej marki – rozwiązanie równoważne), RAM 4 GB, pojemność dysku twardego 1 GB, monitor HD – ekran minimum 20 cali |  |  |
| Część piąta – duplikator do płyt medycznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Duplikator fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy. | TAK |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK, podać |  |
| Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD minimalnie 25 na godzinę | TAK |  |
| Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD minimalnie 15 na godzinę | TAK |  |
| Kierunek drukowania: zarówno jednorkierunkowo, jak i dwukierunkowo | TAK |  |
| Liczba kolorów tuszu min. 6 | TAK |  |
| Gwarantowana powierzchnia obszaru drukowania minimum 50 mm -110 mm | TAK |  |
| Liczba napędów minimum 2 | TAK |  |
| Waga produktu maksymalnie 25 kg | TAK |  |
| Urządzenie dostarczone wraz z oprogramowaniem do jego obsługi | TAK |  |
| Port USB 3.0 | TAK |  |
| Część szósta – drukarka do klisz RTG | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Drukarka fabrycznie nowa, nie rekondycjonowana, nie powystawowa | TAK |  |
| Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK, podać |  |
| Termiczna głowica przekazująca ciepło w momencie kontaktu z filmem termicznym | TAK |  |
| Kompatybilna z filmami medycznymi do obróbki suchej: 35x43cm(14”x17”), 26x36cm, 25x30cm(10”x12”), 20x25cm(8”x10”), | TAK |  |
| Wydajność odczytu: minimum 40 filmów/godz. dla 35x43(14”x17”), minimum 65 filmów/godz. dla 26x36cm, minimum 55 filmów/godz. dla 25x30cm(10”x12”) minimum 75 filmów/godz. dla 20x25(8”x10”) | TAK |  |
| Minimum jeden kanał sieciowy DICOM | TAK |  |
| Pamięć minimum 1 GB | TAK |  |
| Urządzenie wyposażone w podajnik arkuszy | TAK |  |
| Waga urządzenia maks. 50 kg z podajnikiem | TAK |  |
| Wymiary zewnętrzne urządzenia maks. 55 cm (szerokość) x 60 cm (głębokość) x 40 cm (wysokość) | TAK |  |
| Możliwość ładowania filmów w świetle dziennym | TAK |  |

………………………………………..………..……………..……………………………………………………

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)